## Slide 1: Microprocessor System Design
Omid Fatemi
(omid@fatemi.net)

## Slide 2: Class Work #6
IO Design with AVR

## Slide 3: Closed Book

## Slide 4: Questions
هر پورت ورودی / خروجی در AVR متناظر با چند پین می باشد و برای کار کردن با هر کدام از این دسته پینها چه پورتهایی به کار می رود؟ (فقط نام ببرید)
امکان تنظیم مقاومت pull-up در پورت ورودی در نظر گرفته شده یا در پورت خروجی یا هر دو؟ و توضیح دهید این به چه کار می آید؟
توضیح دهید (از نظر سخت افزار)که چگونه در AVR یک پین می تواند به صورت ورودی و یا خروجی برنامه ریزی شود.

## Slide 5: Problems
می خواهیم بر اساس ورودی دو بیتی (دو کلید که بیتهای صفر و یک پرت A متصل هستند)، یکی از اعداد 0 تا 3 را بر روی 12 led به شکل زیر نمایش داده شود.
مدار مناسب را طراحی نمایید. (برای led ها از پرتهای B و نصف C استفاده کنید). در صورت یک بودن هر led آن روشن می شود. همه آنها دارای کاتد مشترک هستند.
برنامه اسمبلی بنویسید که ابتدا پورتها را آماده کند و سپس ورودی را بخواند و عدد مربوطه را نمایش دهد.
P0: PB
P1: PC